## Перечень  оборудования и регламент  работ по техническому обслуживанию.

| № п/п | Наименование оборудования | Перечень профилактических работ | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Левеллеры | Осмотр на наличие механических повреждений. Чистка и смазка. Очистка приямка (по необходимости) Проверка подвижных элементов металлоконструкций, крепёжных элементов и их протяжка. Проверка гидравлической системы на наличие утечек масла, дефектов гидравлических шлангов, замена масла в гидросистеме (один раз в год). Регулировка клапанов переливания и последовательности.(по необходимости).Крепление гидростанции. Проверка гидроцилиндров на наличие механической деформации. Проверка работы аварийного выключателя. Проверка блока управления, электрических соединений. Проверка работоспособности левеллера. | Раз в полгода |
| 2 | Скоростные ворота | Проверка состояния профилей ворот на наличие дефектов и деформаций, механической части ворот. Крепление направляющих и валов. Проверка состояния полотна. Протяжка крепежных элементов. Состояние электропривода, контроллера, электрических соединений. Крепление электропривода на валу. Проверка аварийного отключения привода. Проверка работоспособности кромки безопасности и световых барьеров безопасности. Тестирование контроллера на выявлние и обнуление ошибок вызванных при сбое в работе ворот. | Раз в полгода |
| 3 | Шелтеры | Проверка состояния рамы шелтера, занавесок, наличие деформаций и дефектов. Протяжка крепёжных элементов. | Раз в полгода |
| 4 | Секционные ворота | Проверка состояния панелей ворот на наличие деформаций и внешних дефектов. Протяжка креплений петель, кронштейнов. Проверка состояния механической части ворот. Крепление направляющих потолку и стенам. Состояние роликов, роликодержателей, тросов, барабанов, валов, пружин. Подтяжка пружин (по необходимости) Проверка креплений электропривода и его работа. Проверка конечных точек остановки полотна и их регулировка. Проверка электрических соединений, контроллера. Протяжка соединительных элементов. Чистка и смазка трущихся элементов. Регулировка механической части и балансировка полотна. | Раз в полгода |
| 5 | Автоматические двери | Общий контроль в отношении надежности в эксплуатации, Чистка привода, Чистка ходового рельса, Чистка направляющих роликов, регулировка, Контроль подшипников ходовых и опорных роликов, Контроль рычажного механизма на износ, регулировка, Контроль всех крепежных элементов, Функциональный контроль аварийного открытия, Контроль зубчатого ремня на износ, регулировка, Контроль механизма блокировки, Контроль ручного механизма разблокировки, Контроль аккумуляторной батареи, Чистка и контроль инфракрасных и прочих датчиков безопасности. Контроль усилия открывания и закрывания створок. Контроль скорости открывания и закрытия (вращения) Функциональный контроль зимнего режима. Функциональный контроль переключателя режимов работы. Функциональный контроль аварийного выключателя. Функциональный контроль срабатывания пожарной сигнализации. Контроль напольной направляющей, регулировка Функциональный контроль радаров (элементов безопасности) Смазка механических деталей Контроль и регулировка вращающихся опор, петель, осей Контроль и регулировка складывающихся створок, дверей Контроль состояния силовых и слаботочных кабелей, разъемов Информирование эксплуатирующей стороны о состоянии системы. | Раз в полгода |